## Slide 1
Óleo vegetal de rícino como diafanizador alternativo ao xileno no processamento de tecido animal
Ana Carreira1, Daniel Neves1, David Morais1, Dmytro Lugovyy1, Hugo Proença1, Joana Reis1, Márcia Vital1, Margarida Faustino1, Maria Garcia1, Sandro Ramalho1, Carina Ladeira1,2,3
1Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa – Instituto Politécnico de Lisboa; 2H&TRC- Health & Technology Research Center, ESTeSL- IPL; 3NOVA National School of Public Health, Public Health Research Centre, Universidade NOVA de Lisboa.
Introdução
Na técnica histológica, a diafanização consiste na infiltração dos tecidos por um solvente da parafina, desalcolizante e miscível com etanol.
O solvente mais usado é o xileno, que apresenta múltiplos riscos devido a sua toxicidade que se soma ao perigo que representa para o meio ambiente.
Por estes motivos, realizou-se a pesquisa de óleos vegetais como agentes diafanizadores alternativos, tendo em consideração sobretudo a miscibilidade com etanol e parafina.
A alternativa encontrada foi o óleo de rícino. Este óleo contém ácido ricinóleico, o qual lhe confere polaridade tornando-o solúvel em etanol.
Outras vantagens incluem possuir um odor suave e ser um produto natural com um menor impacto, tanto para o técnico de anatomia patológica como para o meio ambiente.
Nesse sentido, neste projeto estudou-se o óleo vegetal de rícino como agente diafanizador alternativo.
Objetivo
Substituição do xileno por óleo de rícino como agente diafanizador, de forma a ser menos prejudicial ao técnico de anatomia patológica e outros profissionais.
Materiais e Métodos
Óleo vegetal de rícino;
Etanol;
Parafina;
Formaldeído;
Processador histológico;
Amostras de órgãos de suíno (coração, fígado e rim).
Teste de Solubilidade em Parafina e Etanol
Fixação
Processamento (substituição do xileno por óleo de rícino)
Inclusão
Corte
Coloração e Montagem
Observação ao Microscópio
Intensidade H&E | Coloração de fundo | Homogeneidade | Marcação Inespecífica
0 - Incolor | 0 - Incolor | 1 - Heterogénea | 1 - Presente
1 - Pouco/Muito intenso | 1 - Pouco/Muito Intenso | 2 - Moderada | 2 - Moderadamente presente
2 - Médio | 2 - Médio | 3 - Homogénea | 3 - Ausente
3 - Intenso | 3 - Intenso |  | 
Tabela 1 - Pontuação Final = 2 × Hematoxilina + 2 × Eosina + 3 × Coloração de Fundo + Homogeneidade + Marcação Inespecífica
Metodologia – Sistema de Avaliação de Lâminas
Resultados
Fig.1 - Biópsia coração controlo
Fig.2 - Biópsia coração rícino
Fig. 4 - Fragmento coração rícino
Fig. 5 - Biópsia rim controlo
Fig. 6 - Biópsia rim com rícino
Fig. 7 - Biópsia fígado controlo
Fig. 8 - Biópsia fígado com rícino
Fig. 3 - Fragmento coração controlo
 | Pontuação Final G1 | Pontuação Final G2 | Pontuação Final G3 | Média Pontuação Final
Controlo Coração | 27 | 25 | 25 | 25,67
Coração 2 | 15 | 17 | 25 | 19,00
Coração 3 | 19 | 18 | 24 | 20,33
Controlo Coração Biópsia | 21 | 27 | 27 | 25,00
Coração Biópsia | 21 | 25 | 22 | 22,67
Controlo Rim | 19 | 25 | 22 | 22,00
Rim 2 | 18 | 21 | 23 | 20,67
Rim 3 | 16 | 19 | 21 | 18,67
Controlo Rim Biópsia | 19 | 27 | 26 | 24,00
Rim Biópsia | 21 | 27 | 27 | 25,00
Controlo Fígado | 13 | 19 | 21 | 17,67
Fígado 2 | 21 | 25 | 27 | 24,33
Fígado 3 | 22 | 21 | 23 | 22,00
Fígado 3 | 19 | 25 | 19 | 21,00
Controlo Fígado Biópsia | 19 | 25 | 23 | 22,33
Fígado Biópsia | 22 | 25 | 25 | 24,00
Tabela 2 – Pontuação final das lâminas: a pontuação final de cada lâmina foi obtida através da aplicação da fórmula representada na Fig.1; a classificação foi feita por três grupos, sendo respetivamente G1 – Grupo 1, G2 – Grupo 2 e G3 – Grupo 3. Por último, realizou-se a média das três avaliações respetivas a cada lâmina, obtendo-se uma única pontuação final.
Conclusão
Podemos concluir que a utilização do óleo de rícino é um bom substituto do xileno no processamento histológico tendo em conta os resultados visualizados ao microscópio ótico.
Sugere-se a realização de estudos que avaliem a possibilidade de aplicação do óleo de rícino noutras técnicas de anatomia patológica, como imunohistoquímica, citohistoquímica, etc. de modo a testar se este é, de facto, um bom substituto em todas as valências.
A maioria das lâminas apresenta uma pontuação final igual ou superior a 18. As pontuações mais baixas verificaram-se em lâminas com intensificação da eosina.
Pontuação ideal: 27
Pontuação mínima aceitável: 18
Em grande parte das lâminas é possível fazer uma análise histológica de qualidade.
n = 15
(nº de amostras).
9 amostras para o óleo de rícino: 2 fragmentos e 1 biópsia por órgão.
6 amostras para o xileno (controlo): 1 fragmento e 1 biópsia por órgão.